| Monitor Interattivo Touch 70” |
| --- |
| Indicazione sulla Tecnologia | Infrarosso 10 tocchi contemporanei su tutta la superficie |
| Superficie | Pannello da 70” in vetro temperato inciso da 4 mm, con incisione ad acido, antiriflesso e antiriverbero con tecnologia ActivGlide per un sensibile miglioramento nello scorrimento del dito |
| Modalità di interazione e relativi dispositivi | Penna digitale con i tasti dx e sx per utilizzo come mouse. Si richiede un monitor multi-utente e multi-touch, capace di ricevere la scrittura contemporanea di più utenti su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne). Il software e l’hardware del Monitor dovranno prevedere almeno due tipi di input, ovvero l’utilizzo di penna e touch in modo differenziato cosi da utilizzare la penna per un azione (tipo scrittura) e il dito per un azione diversa (tipo seleziona) senza bisogno di cambiare lo strumento all’interno del sw. Il software dovrà poter distinguere automaticamente l’input della penna digitale da quello del dito . |
| Angolo di visione | 178° |
| Rapporto di contrasto | 4001:1 |
| Risoluzione | Full HD 1080p ( 1920 x 1080) |
| Connettività | Le due porte USB consentono di commutare la visione delle sorgenti HDMI o VGA di 2 dispositivi semplicemente agendo sul telecomando senza modificare la connessione. Pertanto commutata la visione verrà commutata anche la funzionalità tocco |
| Speaker | Coppia di casse acustiche stereo da 10W RMS per canale |
| Ingressi audio e video | Si richiedono almeno n. 4 HDMI, n. 1 VGA (D-sub 15RGB), n. 1 component , n1 AV, n. 1 audio PC ( connettore da 3,5 mm) n. 1 USB 2.0 ( per riproduzione multimediale) e n. 1 USB 3.0 ( per riproduzione multimediale HD),OPSx1 |
| Uscite audio e video | Si richiedono almeno n. 1 HDMI, n. 1 AV, audio ottica e n. 1 presa per cuffie |
| Supporto parete | Inclusa staffa per installazione a parete dello stesso produttore della pannello touch |
| Supporto alla didattica (software autore LIM) |
| Software | L’aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente all’installazione della dotazione tecnologica e a titolo gratuito, un software specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo stesso produttore della LIM . Tale software dovrà: Non presentare restrizioni di installazione e di utilizzo per la classe. Prevedere una versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente. Essere disponibile per il download dal sito del produttore. Permettere la personalizzazione della interfaccia grafica in modalità differenziate per l’utilizzo in ambito Scuola Primaria e per gli altri ordini scolastici Prevedere il funzionamento in modalità multilingua (italiano,inglese, francese, tedesco, spagnolo) Consentire di importare/esportare in vari formati. (PDF, IWB common file format) Permettere la ricerca e l’aggiornamento della nuova versione del software direttamente dall’interno dell’applicazione (non deve esserci la necessità di un operatore che rimuova la precedente versione del SW per poter poi installare la nuova). Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione temporale. Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli stessi. Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme e scrittura a mano libera in lingua italiana. Prevedere una sezione di help per l'utente, in modalità offline, in lingua italiana. Funzionalità integrate nell’applicazione: possibilità di inviare domande e quiz ai device degli studenti, possibilità di ricevere risposte e feedback in tempo reale |
| Risorse e/o contenuti digitali | Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a corredo del software di gestione della LIM, ed in opzione scaricabili gratuitamente da apposite librerie , in lingua italiana su portale web gestito direttamente dal produttore della lim. Il portale deve rendere disponibili almeno 700 lezioni in lingua Italiana (indicare il sito web). Accesso Video tutorial in lingua italiana, sulle principali funzionalità del software. su portale web gestito direttamente dal produttore della lim (indicare sito web). ll sistema autore deve essere liberamente installabile nei pc dei docenti e degli studenti e tale da esportare i file nel formato dello standard europeo, il produttore nella sua offerta deve inoltre dichiarare quali altri software autore sono compatibili con la LIM. Possibilità di interscambio di contenuti in 2 o più formati (.IWB e formati proprietari di altri produttori di LIM), modalità disponibile direttamente all’interno dell’applicazione senza l’utilizzo di software o driver esterni Possibilità di attivare web browser e integrare codici HTML direttamente dall’interno della applicazione Portale in lingua italiana dedicato all’assistenza con faq e possibilità di contatto diretto tramite mail con apertura di ticket. www.Prometheankb.com |
| Compatibilità S.O. | Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04 - Windows fino a 10 - Mac OSX 10.11. (El Capitan) - Linux Ubuntu:12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux |
| Lic. Software di collaborazione ed interazione | Si richiede inoltre integrazione con software di collaborazione ed interazione della stessa marca della lim con le seguenti caratteristiche minime: Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM Preveda un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali con gli insegnanti della stessa scuola Preveda una home page di classe dove l’insegnante può postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe Permettere di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi pc. Permettere di inviare contenuti multimediali ai tablet Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, Windows, Linux, Chromebook) Permettere la connessione alla lezione anche a distanza (es. da casa) Permette di inviare domande ai tablet (tutti i tipi di domande, anche aperte) Permette invio di test strutturati come le prove di verifica Permette l’invio dei compiti a casa Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e attività didattiche svolte con classi e studenti. Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o gruppi Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe. Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create dall’insegnante Possibilità di importare lezioni LIM create con Smart notebook o Promethean ActivInspire Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal programma durante le lezioni. Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni schermate del desktop e di programmi terzi. |
| Manualistica d’uso | Per tutte le componenti del Kit fornire manuali in lingua italiana in modalità download da web e help in linea in lingua italiana all’interno dell’applicazione. |
| Cavi elettrici, trasmissione segnale video, cavo di connessione alla rete | Cavi di alimentazione delle apparecchiature fornite. Cavi di collegamento tra il personal computer, la lavagna ed il video-proiettore; |
| Certificazioni | I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza informatica, ovvero: i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE. la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. |
| Garanzia | 3 anni |